## Slide 1: 計算機
ASA_M128+KB00+7S00

## Slide 2: 7S00函式
ASA_7S00_set(旋鈕,200,0xff,0,data)
設定顯示模式(是否閃爍&是否顯示小數點)
ASA_7S00_put(旋鈕,0,4,資料位置)
用一字元陣列存放要顯示的資料內容，並呼叫此函示來顯示在七節管上

## Slide 3: 7S00函式使用範例
#include"ASA_Lib.h"
int main(){
ASA_M128_set();
ASA_7S00_set(1,200,0xff,0,0x12);
// 0x12= 0b 0001 0010
// 點 閃爍
char output[4]={49,50,51,52};
//宣告字元陣列用來存放要顯示的ASCII碼
ASA_7S00_put(1,0,4,&output);
}

## Slide 4: KB00函式
ASA_KB00_set(旋鈕,200,0xff,0, 1或0 );
設定函式回傳值為ASCII碼(1) 或 鍵號(0)
ASA_KB00_get(旋鈕,100,1,&value);
將回傳值存在變數value

## Slide 5: KB00函式使用範例
#include"ASA_Lib.h"
int main(){
ASA_M128_set();
ASA_KB00_set(4,200,0xff,0,1);
//設定函式回傳值為ASCII碼
char value;//宣告一變數用來存 鍵盤函式return的值
while(1){
ASA_KB00_get(4,100,1,&value);
//將回傳值存在變數value
printf("value=%d\n",value );
}
}

## Slide 6: 蓋寫按鍵的回傳值
#include"ASA_Lib.h"
int main(){
ASA_M128_set();
ASA_KB00_set(4,200,0xff,0,1);
ASA_KB00_set(4,209,0xff,0,'+');//A-> +
ASA_KB00_set(4,205,0xff,0,'-');//B-> -
ASA_KB00_set(4,204,0xff,0,'*');//C-> *
ASA_KB00_set(4,203,0xff,0,'/');//D-> /
ASA_KB00_set(4,202,0xff,0,'=');//E-> =
char value;
while(1){
ASA_KB00_get(4,100,1,&value);
printf("value=%d\n",value );
}
}

## Slide 7: LEVEL1
按下鍵盤可以get到值
並用七節管顯示結果
新按下的值 會將原本的
由右邊推到左邊

## Slide 8: LEVEL2
將前一題新增防彈跳功能
可以長按，不放開就只會顯示一次。

## Slide 9: LEVEL3
將前一題新增 按鍵回傳值蓋寫
按下A:回傳+ 並在超級終端機上printf出 +
按下B:回傳- 並在超級終端機上printf出 -
按下C:回傳* 並在超級終端機上printf出 *
按下D:回傳/ 並在超級終端機上printf出 /
按下E:回傳= 並在超級終端機上printf出 =

## Slide 10: 練習4
將前一題繼續做成一個計算機
具備簡單的整數運算功能(加減乘除)

## Slide 11: 練習5
完整的計算機功能(請見驗收標準)

## Slide 12: 輪詢
使用while(1) 作無窮迴圈
While(1)
執行計算機

## Slide 13
1 + 2 =?
被加數 運算子 加數

## Slide 14: 全域變數屬於程式中的所有函式
#include "ASA_Lib.h"
#include "math.h“
int num1,num2;
char key,operator;
….
int main(){
….
}

## Slide 15: functional programming
把複雜的問題分解，以函式為單元進行設計
void display(int num);
int calculation(int n1,char op,int n2);
void keyboard();
…

## Slide 16: 鍵盤函式:得到鍵盤按下的值後，分類並執行對應動作
void keyboard(){
ASA_KB00_get(ID_KB00, 100, 1, &key);
switch (key) {
case '0' ~ case '1': {
.............
break;
}
case '+':
case '-':
case '*':
case '/':{
..........
break;
}
}
}

## Slide 17: 累加進位
//想要輸入12
//先按下1 得到key=‘1’
//再按下2 得到key=‘2’
num = num*10 + key - '0';
紅字部分 字元(ASCII)轉整數

## Slide 18: 計算
int calculation(int n1,char op,int n2){
switch (op) {
case '+': return n1+n2;
case '-': return n1-n2;
case '*': return n1*n2;
case '/': return n1/n2;
}
}
請善用函式傳遞參數

## Slide 19: 顯示
void display(int num){
char output[4]={0,0,0,0};
if(num>=1000) output[0]='0'+num/1000;
if(num>=100) output[1]='0'+(num%1000)/100;
if(num>=10) output[2]='0'+(num%100)/10;
output[3]='0'+(num%10);
ASA_7S00_put(ID_7S00, 0, 4, &output);
}
存放於陣列中的資料要是ASCII碼 七節管才能顯示
例如: {0,0,0,48} 前三格不亮 最後一格顯示0

## Slide 20
未完待續